|  | Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок цен |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене пожарного трубопровода  в восточной части подвального помещения здания ГМЦ Росстата

по адресу: 105679, г. Москва,  Измайловское шоссе, д. 44

- Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

- Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Предмет Договора: выполнение работ по замене пожарного трубопровода  в восточной части подвального помещения здания ГМЦ Росстата.

- Объем работ:

- слив воды из системы пожаротушения;

- демонтаж трубопровода D-80мм  – 15 мп;

- демонтаж старой и монтаж новой задвижки D-80мм - 1шт.;

- установка с применением сварки 2-х фланцев D-80мм;

- установка с применением сварки нового трубопровода D-80мм L-15мп;

- демонтаж старых и монтаж новых задвижек D-150мм  – 2 шт.;

- демонтаж старых и монтаж новых клапанов D-150мм  – 2 шт.;

- установка с применением сварки 4-х фланцев D-150мм;

- опресовка и окраска вновь смонтированного трубопровода;

- уборка и вывоз мусора.

5. Место выполнения работ:  восточная часть подвального помещения  здания ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе,  д. 44.

6.  Сроки выполнения работ: Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания Договора. Срок выполнения работ по Договору – не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Договора.

7.  Гарантийный срок  - не менее 3 месяцев после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.   Требования к выполняемым работам: все работы выполнять  с  учетом действующих  СНиП,  ГОСТ и другой нормативной документации.

9. Особые условия: Исполнитель должен иметь документы на право выполнения данного вида работ в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

# Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела эксплуатации систем противопожарной автоматики и пожаро-охранной сигнализации      (отдел №117) -  Костецкий Вячеслав Дмитриевич, тел./ факс: (495) 365-34-54.

# Заказчик:                                                                            Исполнитель:

# Директор                                                                            ___________________

# ГМЦ Росстата                                                                    ___________________

# ______________ Е.Б. Сычев                                             _________ /________/